## Slide 1: Распознавание изображений
Курс «Системы распознавания»
2024

## Slide 2: «Миллиметровая радиолокация с фрактальной обработкой»
Быстров Р. П., Потапов А. А., Соколов А. В.. - М.: Радиотехника, 2005
Группы признаков для распознавания радиолокационных изображений:
Текстурные меры и текстурные сигнатуры
Фрактальные сигнатуры

## Slide 3: Текстурные меры
Вокруг цели всегда присутствуют участки фоновых отражений, объединенные общим понятием текстуры.
Текстура описывает пространственные свойства участков изображений земной поверхности с локально однородными статистическими характеристиками.
Текстурные признаки основаны на статистических характеристиках уровней интенсивности элементов изображения. Решение о принадлежности текстуры тому или иному классу может приниматься только на основании конкретных значений признаков данной текстуры.
Сигнатура – распределение генеральной совокупности измерений для данной текстуры в сценах такого же типа, как данная.
Обнаружение и идентификация цели происходит тогда, когда цель затеняет участок фона, изменяя при этом интегральные параметры текстуры.

## Slide 4: Диаграмма формирования матрицы распределения градиентов Р
Матрица градиентов P является функцией углового расположения пар соседних элементов разрешения, а также функцией расстояния между ними. Угловое расположение, например, для d=1 зададим одним из четырѐх квантованных значений угла ∝, равных 0º, 45º, 90º, и 135º. Для каждого такого направления введѐм по матрице распределения градиентов P, содержащей относительные частоты 𝑝𝑖𝑗 наличия на изображении соседних элементов с яркостями 𝑖,𝑗 ∈ 𝐺, где 𝐺 = 1, 2, … 𝑁 – множество из 𝑁 квантованных значений яркости элементов разрешения. В итоге, получившиеся 4 матрицы размером 𝑁 × 𝑁 и будут составлять полный ансамбль матриц градиентов
6
7
8
5
4
3
1
2
13

## Slide 5: Примеры естественных структур в оптическом диапазоне
Море
Лиственный лес

## Slide 6: Пример матрицы смежности

## Slide 9
Матрицы распределения градиентов – слева – морская поверхность, справа – лиственный лес

## Slide 10
Матрицы распределения градиентов – слева – морская поверхность, справа – лиственный лес

## Slide 11: Пространственные текстурные признаки
Второй угловой момент
Контраст
Коэффициент корреляции
Дисперсия
Момент обратной разности
Суммарное среднее
Суммарная дисперсия
Суммарная энтропия
Энтропия
Дифференциальная дисперсия
Дифференциальная энтропия
Информационная мера корреляции
Информационная мера
Максимальный коэффициент корреляции

## Slide 12: Фрактальные меры и фрактальные сигнатуры
Фрактал – функциональное отображение или множество, получаемое бесконечным рекурсивным процессом и имеющее следующие свойства: 1) самоподобие или масштабная инвариантность; 2) их размерность (называемая размерностью Хаусдорфа) дробная, строго больше топологической размерности; 3) недифференцируемость и оперирование дробными производными и интегралами
Фракталы – геометрические объекты (линии, поверхности, тела), имеющие сильно изрезанную структуру и обладающие свойством самоподобия в ограниченном масштабе.
Абстракция
Математика
Физика

## Slide 13: Классификация фрактальных сигнатур
Фракталы
Математические
Физические
Число итераций
Дробная размерность Хаусдорфа
Бесконечное число масштабов, самоподобие
Дробные производные и интегралы
Число итераций
Дробная размерность Хаусдорфа
Конечный интервал масштабов, самоподобие
Кусочно-дифференцируемая функция

## Slide 14: Некоторые особенности метода
Фрактальная размерность инвариантна к яркости
Детерминированный объект (цель) остается неизменным при изменении масштаба
Решена задача распознавания фрактала на фрактале по значениям дробной размерности и соответствующего ансамбля фрактальных сигнатур радиолокационных изображений в миллиметровом диапазоне, в большинстве случаев результаты совпадают с фрактальной обработкой оптических изображений
Алгоритмы обнаружения малоконтрастных объектов стабильно работают при малых значениях сигнал – фон.

## Slide 15: ОбнаружениЕ рубок на основе матрицы смежности перепадов яркости на примере изображений спутника «Ресурс-П»
Решается задача поиска на спутниковых изображениях лесного полога оптимальных признаков, которые независимо от угла съемки идентифицируют наличие каких-либо изменений типа рубок, вала и т.п. Исходными данными являются изображения с российского спутника Ресурс–П (пространственное разрешение 0.7 м)
лесного полога под разными углами съемки до рубки и после рубки. Перед обнаружением изображения проходят процедуру предварительной обработки (нормализацию, выравнивание яркостей, квантование значений яркости на 8, 16 или 32 уровня).

## Slide 16
Изменения в лесном пологе типа рубок, вала и т.п. саму текстуру существенно не меняют.
НО: Меняется статистика перепадов яркости на определенных лагах – расстояниях между пикселами. Для описания таких изменений в матрице смежности вместо статистики пар абсолютных яркостей предлагается использовать статистику перепадов двух изображений в одних и тех же координатах.
Для заданного лага и направления рассматривается перепад яркости на первом изображении i и перепад j в тех же пикселах на втором изображении. Результат сравнения заносится в ячейку ij матрицы смежности перепадов.
При идентичных текстурах такая матрица выглядит как диагональная - ненулевые значения по диагонали, а диагональ толщиной в 2-3 ряда. При наличии изменений типа рубок в матрице появляются ненулевые значения, отстоящие от диагонали и расположенные компактно. Это можно использовать для идентификации рубок.

## Slide 17
Giraffe2. Матрица смежности

## Slide 18: Giraffe1. Матрица смежности

## Slide 19: Матрица смежности. Zebra1

## Slide 20: Матрица смежности. Zebra2